## Slide 1
SUMOTRÓN
XAVIER PORRE
VICENTE ÁBALOS
MATÍAS FERES

## Slide 2
EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR UNA CÁMARA ESP32-CAM QUE INTERPRETA, MEDIANTE UN MODELO TFLITE, LA PRESENCIA Y DISTANCIA DE BORDES E IDENTIFICADORES, COMUNICANDO SUS RESULTADOS A UN MICROCONTROLADOR ESP32-S3 SIGUIENDO UN PROTOCOLO UART. EL ESP32-S3 RECIBE ESA INFORMACIÓN Y ENVÍA INSTRUCCIONES APROPIADAS A DOS MOTORES A TRAVÉS DE UN PUENTE H. EL ESP32-S3 TAMBIÉN PUEDE RECIBIR INSTRUCCIONES MANUALES DESDE UNA APLICACIÓN WEB INTERNA Y DESDE UN MICRÓFONO MAX9814 CONECTADO.
LA ESTRATEGIA DE COMBATE CONSISTE EN EMPEZAR EN MODO MANUAL PARA REVISAR QUE NO HAYA PROBLEMAS MECÁNICOS ANTES DE PASAR A LOS MODOS AUTOMÁTICOS, DIVIDIDOS EN FIND (BUSCAR Y DESTRUIR), PATROL (PATRULLAR EL BORDE) Y RETREAT (ESCAPAR DE UNA AMENAZA).
DIAGRAMA DE FLUJO
ESTRATEGIA DE COMBATE
ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## Slide 3
SUMOTRÓN
DIVISIÓN DE TAREAS

## Slide 4
TP
TN
FP
Optimizador | Adam
Ritmo de aprendizaje | 5e-4
Función de pérdida | sparce categorical entropy
Tamaño Batches | 16
Épocas | 160
Callbacks | EarlyStopping ModelCheckpoint ReduceLROnPlateau
Métrica de monitoreo | Val_accuracy
COMPUESTO POR 977 IMÁGENES, 58.2% SIN EL IDENTIFICADOR PRESENTE Y 41.8% CON. 85% ES DEDICADO PARA EL ENTRENAMIENTO DEL MODELO Y 15% PARA EVALUAR SU DESEMPEÑO.
EL MODELO, QUE RECIBE COMO ENTRADA UNA IMAGEN EN ESCALA DE GRISES DE TAMAÑO 96 X 96 PIXELES, TIENE 3 SECUENCIAS DE UNA CAPA CONVOLUCIONAL, UN BATCHNORM Y UN MAXPOOL. UNA VEZ COMPLETADAS LAS SECUENCIAS, SE APLICA UNA CAPA DE GLOB_AVG_POOL Y SE ACTIVA UN DROPOUT QUE DESACTIVA EL 50% DE LOS PERCEPTRONES. COMO CAPAS FINALES, SE APLICA UNA FUNCIÓN RELU Y SOFTMAX.
PARA EL ENTRENAMIENTO DEL MODELO, PRIMERO SE APLICÓ RANDOMFLIP HORIZONTAL, RANDOMROTATION, RANDOMZOOM, RANDOMBRIGHTNESS Y RANDOMCONTRAST PARA REALIZAR AUMENTACIÓN DE LOS DATOS. UNA VEZ HECHO ESTO, SE ENTRENÓ EL MODELO CON LOS HIPERPARÁMETROS DE LA TABLA
TÉCNICAS DE COMPRESIÓN
MODELO KERAS DE TENSORFLOW
ESTRATEGIA DE ENTRENAMIENTO
PROPIEDADES Y DESEMPEÑO
DATASET
ACCURACY = 86.49%
LATENCIA MEDIDA = 200 [MS]
ENERGÍA MEDIDA = 89.4 [MJ]
NÚMERO TOTAL DE PARÁMETROS = 25890
UNA VEZ ENTRENADO, EL MODELO ES COMPRIMIDO MEDIANTE CUANTIZACIÓN Y TRANSFORMADO A UN ARRAY C
TAMAÑO = 36.2 KB
CARGA COMPUTACIONAL:
22.562.880 MACS